|  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Должность |
|  |  | ___________Ф.И.О. |
|  |  | «_____» ___________2022 г. |
| Техническое задание на выполнение комплекса работ по разработке рабочей конструкторской документации |
| № п/п | Перечень основных данных и требований |
| 1 | Заказчик | АО «Компания» г. НН промплощадка АО «Компания» |
| 1.1 | Характеристика предприятия | АО "Компания" является предприятием по добыче и обогащению железной руды и производству высококачественного железорудного сырья для черной металлургии на сырьевой базе НН-ого месторождение железистых кварцитов Курской магнитной аномалии. Добыча ведется открытым способом. |
| 1.2 | Режим работы предприятия | Режим работы предприятия - круглосуточный, непрерывный. Технологический процесс включает в себя добычу железистых кварцитов, транспортировку на обогатительную фабрику, дробление, измельчение, классификацию и обогащение руды, производство концентрата, дообогащение, производство окатышей и горячебрикетированного железа. |
| 2 | Наименование объекта | АО «Компания» |
| 3 | Место, срок и условия выполнения работ | Работы выполняются на территории Заказчика или Подрядчика в зависимости от сложности детали и в соответствии с Заявкой (Приложение №1 к Техническому заданию). Работы выполняются силами и средствами Подрядчика, с применением собственных измерительных инструментов, приспособлений и приборов. Доставка специалистов, инструмента, до места проведения работ и обратно осуществляется силами Подрядчика. Заказчик компенсирует указанные расходы Подрядчика, а также командировочные расходы Подрядчика в соответствии с условиями Договора. По согласованию с Заказчиком, Подрядчик может организовать доставку деталей до места выполнения работ на территории Подрядчика. Заказчик компенсирует указанные расходы Подрядчика на основании средней стоимости 3 (трёх) коммерческих предложений, полученных от перевозчиков (экспедиторские/логистические компании), либо на основании письма Заказчика с подтверждением (согласованием) стоимости услуг перевозчиков. |
| 4 | Вид работ | Проведение работ по разработке рабочей конструкторской документации (далее - РКД), включающих в себя: снятие размеров (с необходимой точностью, для определения номинальных размеров, а также назначения допусков форм и размеров), определение материального исполнения, определение твердости, обработки (при необходимости), вида покрытия (при наличии), величины шероховатости поверхностей и прочих требований, заложенных производителем, влияющих на работоспособность изделия. |
| 5 | Ведомость объемов и перечень работ | Объем работ определятся Заявкой (Приложение №1 к Техническому заданию, далее - Заявка): Заказчику, при возникновении производственной необходимости разрешается замена деталей/сборочных единиц из Заявки на детали/сборочные единицы, требующие разработки РКД, в данном случае Заказчик направляет дополнение/изменение к Заявке. Исключение деталей/сборочных единиц из Заявки выполняется после предварительного согласования с Заказчиком и на основании имеющихся ограничений, которые бы могли повлиять на качество разрабатываемой РКД. Перемещение деталей/сборочных единиц к месту выполнения работ на территории центрального склада/цехового слада осуществляется Подрядчиком самостоятельно. Заказчик, при необходимости, предоставляет технические средства или иную помощь для транспортировки деталей/сборочных единиц по территории центрального склада/цехового слада. Детали/сборочные единицы, демонтированные в период ТОиР оборудования и которые подлежат разработке РКД доставляются к месту выполнения работ по разработке РКД силами Заказчика. В случае невозможности доставки деталей/сборочных единиц к месту выполнения работ по эскизированию, работы по эскизированию могут быть выполнены на месте проведения ремонтных работ. Детали/сборочные единицы предоставляются Заказчиком в разобранном и очищенном виде. Заказчик предоставляет помещение, рабочие места для проведения работ с точками подключения компьютерной и измерительной техники (220В, 50Гц). При разработке РКД необходимо выполнение следующих обязательных условий: - Конструкторская документация должна содержать сборочные чертежи, деталировочные чертежи, спецификацию, с указанием деталей и стандартных изделий. - Подрядчик самостоятельно осуществляет сбор иных исходных данных, отсутствующих у Заказчика. - В случае отсутствия сведений о материальном исполнении детали, Подрядчик определяет марку материала деталей самостоятельно: 1. методом подбора аналогов по исходной информации, предоставляемой Заказчиком по запросу (среда, в которой используется деталь, нагрузки, давление и т.д.), 2. лабораторным методом по согласованию с Заказчиком (возможен только на б/у деталей). |
| 6 | Требования к подрядчику формирование подрядчиком сметной и договорной стоимости выполняемых работ | Стоимость работ включает в себя весь комплекс работ, необходимый для изготовления рабочей конструкторской документации, оценка затрат с учетом требований Заказчика к количеству и квалификации персонала, а также комплектации собственной техникой и оборудованием Подрядчика. Стоимость работ по разработке РКД для одного чертежа является фиксированной на период действия договора и изменению в сторону увеличения не подлежит. Стоимость работ должна включать в себя вознаграждение Подрядчика, стоимость материалов, используемых Подрядчиком, и все возможные затраты (издержки) Подрядчика, понесенные им в связи с выполнением настоящих работ. Основной формат чертежей -A3. Расчет выполненных работ по разработке РКД, выполненных в производных форматах, будет производиться в основном в формате A3 согласно таблице соотношения форматов чертежей. Оплата будет производиться по фактически выполненному объему чертежей. Чертеж предоставляется в составе: 1 (один) экземпляр в формате pdf, 1 (один) экземпляр в системе проектирования подрядчика, 3 (три) экземпляр на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр спецификации при наличии сборочного чертежа. Наполнение формата не менее 70% листа. При приемке выполненных чертежей возможно изменение формата по требованию Заказчика. Соотношение форматов чертежей к A3: Формат А2 = 2 формата A3 Формат А1 = 4 формата A3 Заказчик компенсирует расходы Исполнителю в соответствии с Договором. |
| 7 | Технические требования к объему конструкторской и прочей технической документации | Подрядчик обязан осуществить комплекс работ по эскизированию, разработке РКД деталей/сборочных единиц, предусмотренных настоящим техническим заданием, в соответствии с требованиями ЕСКД. Подрядчик должен предоставить Заказчику: - 3D модель; - рабочую конструкторскую документацию: на электронном носителе (в форматах pdf, и в системе проектирования подрядчика, предварительно согласованной с Заказчиком). - лабораторные исследования материала - расчеты требуемых параметров для проектирования (зубчатое зацепление, статические и динамический расчет нагрузок и тд.) - другую информацию, которую Подрядчик сочтет необходимой. |
| 8 | Требования к качеству выполняемых работ | РКД должна в полном объеме обеспечивать возможность изготовления запасных частей и деталей, материальное исполнение, технические характеристики и конструктивные особенности которые будут соответствовать оригинальным, а также, обеспечивать безопасную и надежную эксплуатацию оборудования при реинжиниринге запасных частей и деталей, изготовленных на основании РКД. Подрядчик обязан обеспечивать полное выполнение объемов работ в соответствии с действующими нормами и правилами. Для выполнения работ Подрядчик должен иметь укомплектованный штат, а также наличие (собственных или арендованных) исправных и не занятых на других объектах измерительных инструментов, приспособлений и приборов на период выполнения работ. Измерительные инструменты, приспособления и приборы, используемые для выполнения работ должны иметь необходимые сертификаты, допуски, свидетельства о поверке и должны быть разрешены для применения на территории РФ. В случае проведения работ на территории Подрядчика, время отсутствия проектируемых деталей не должно превышать 10 рабочих дней. Подрядчик несёт полную ответственность за сохранность принимаемых в работу деталей. Работы по разработке РКД должны выполняться в согласованный с Заказчиком срок, с момента подписания «акта приема-передачи ТМЦ» Подрядчику. При проведении работ Подрядчик обязан соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды и самостоятельно обеспечить себя средствами индивидуальной защиты. |
| 9 | Требования по обучению персонала подрядчика | Подрядчик обязан обеспечивать местонахождение на территории Заказчика на постоянной основе, на этапе проведения полевых работ при выполнение натурных обмеров необходимое количество инженеров-конструкторов, с соответствующей квалификацией и прошедших необходимое обучение по ОТ и ПБ. |
| 10 | Формы отчетов о ходе работ, включая контроль качества и соблюдение сроков выполнения, а так же контроль использования средств | По итогам работ за отчетный месяц, не позднее 25-го числа отчетного месяца Подрядчик при выполнении работ предоставляет Заказчику Акты выполненных работ, счёт, счёт-фактуру. Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленных Заказчиком запасных частей и расходных материалов, для выполнения комплекса работ по разработке РКД, оказавшихся во владении Подрядчика. В случае утери/повреждения имущества Заказчика Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика за свой счет заменить имущество или возместить Заказчику убытки в денежной форме. Риск случайной потери или случайного повреждения имущества, материалов, оборудования переданного или предоставленного Подрядчику для выполнения работ по подготовке РКД несет Подрядчик. При выполнении Подрядчиком работ с нарушением сроков работ, указанных в п.8 настоящего Технического задания, более чем на 3 дня, Заказчик имеет право досрочно в одностороннем порядке без возмещения убытков расторгнуть договор с Подрядчиком. |
| 11 | Дополнительные требования | Подрядчик не должен разглашать третьим лицам информацию, связанную с деятельностью объекта и организацией его охраны, полученную от Заказчика, обнаруженную в настоящем ТЗ или при проведении обследования, а также использовать данную информацию для целей иных, чем выполнение поставленной задачи; Настоящее ТЗ может быть изменено и дополнено по согласованию сторон. Дополнительные требования к Подрядчику: 1.Опыт работы по аналогичным работам не менее 5 лет; 2. Постоянный штат и опыт работы инженеров-конструкторов не менее 3-х лет по данному направлению; 3. Наличие референц-листа данного вида работ; 4. Наличие необходимых материально-технических ресурсов. 5. Подрядчик своими силами обеспечивает свой персонал местами для проживания и производит доставку персонала от места проживания до места выполнения работ и обратно. 6. Подрядчик использует собственный инструмент и оборудование для измерений, в том числе для замера деталей сложной геометрической формы в условиях ограниченного доступа (ЗD-сканер, анализатор хим. состава, прибор для измерения твердости и тд.). |
| 12 | Требования к гарантиям и порядку устранения нарушений и дефектов | В случае обнаружения несоответствий при проведении входного контроля РКД Заказчиком, Подрядчик обязан устранить замечания в течение 10 календарных дней с момента подачи претензии Заказчиком Подрядчику. |

Разработал:

Начальник КТО				                                              И.М. Куликов

Согласовано:

Директор по ТОиР 								Д.А. Казанцев

Начальник управления - главный механик                                              С.А. Разгулов